Руководство по эксплуатации

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

модель: OLK-002

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием прибора и сохраните его. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

Только для домашнего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о продукции	3

Контрольная панель	5

Подготовка и эксплуатация	5

Предостережение	6

Уход и хранение	7

Используемая посуда	8

Устранение неисправностей	9

Технические характеристики	10

Талон	11

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Индукционная плитка предназначена для бытового использования. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

The picture is different than in real one (control panel)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плитка индукционная	1 шт.

Упаковка	1 шт.

Инструкция по эксплуатации	1 шт.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ

В основе работы индукционной плитки лежит принцип электромагнитной индукции, открытого английским ученым Майклом Фарадеем еще в 1831 году. Под стеклянной панелью располагается медная катушка, по которой протекает высокочастотный электрический ток. Магнитное поле беспрепятственно проходит через стеклокерамику, разогревая и дно посуды, и находящуюся в ней пищу. Таким образом, нагревается не поверхность плиты, а сама кастрюля или сковорода, и никакой потери тепла через стеклянную поверхность плиты при этом не происходит.

Именно поэтому индукционные плиты экономичны. Они потребляют энергии в несколько раз меньше, чем любые другие типы плит. КПД > 90%!

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки, полностью распрямите шнур питания.

- Протрите корпус плиты чистой мягкой влажной тканью для удаления пыли. Не используйте для этих целей абразивные и органические моющие средства, а также жесткие ткани.

- Установите плитку на ровную, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла.

- Поместите на плитку посуду, наполненную водой или пищей.

- Включите шнур питания в розетку с заземлением.

- Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»

- Плитка начнет нагрев.

- Функции приготовления:

3 функции с ручным управлением: «БЫСТРАЯ ОБЖАРКА», «ТУШЕНИЕ», «ПРИГОТОВЛЕНИЕ»

2 автоматические функции: «ВОДА», «СУП».

- Кнопки «ВВЕРХ», «ВНИЗ». После выбора функции с ручным управлением нажмите кнопки «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы увеличить или уменьшить мощность, или температуру.

- Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», а затем кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы установить время приготовления или текущее время. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы завершить установку.

- Кнопка «НАПРЯЖЕНИЕ». Проверьте расход энергии после первого нажатия и напряжение после второго нажатия. Через 5 секунд функция вернется к первоначальным установкам автоматически.

После окончания пользования плиткой, пожалуйста, отключите источник питания, извлеките шнур из розетки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Прибор не может быть использован детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или в случае отсутствия опыта и знаний, если они не были даны соответствующими инструкциями.

- Не вставляйте вилку мокрыми руками.

- Не вставляйте вилку в розетку, где подключено несколько других приборов.

- Не вставляйте вилку в розетку, нагрузка на Ампер которой меньше 10А.

- Не используйте, если шнур вилки поврежден или вилка питания не подходит к розетке.

- Не вносите изменения в конструкцию устройства и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

- Не используйте устройство вблизи пламени или влажных мест.

- Не используйте устройство в легкодоступном для детей месте, не позволяйте детям использовать устройство самостоятельно.

- Не устанавливайте устройство на неустойчивые поверхности.

- Не перемещайте устройство, когда посуда находится на нем.

- Не нагревайте пустую кастрюлю и не перегревайте ее.

- Не кладите на верхнюю пластину металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевую фольгу.

- Не устанавливайте устройство над духовками, посудомоечными и стиральными машинами, а также холодильниками и другими устройствами с металлическими поверхностями.

- Используйте устройство с достаточным пространством вокруг него, как минимум 10 см от стены. Держите переднюю сторону и правую или левую сторону устройства в чистоте.

- Не используйте устройство на ковре или скатерти (винил) или любом другом низкотемпературном изделии.

- Не помещайте лист бумаги между кастрюлей / сковородой и устройством. Бумага может сгореть.

- Не разбивайте поверхность. Если поверхность треснула, немедленно выключите ее и отнесите в квалифицированный сервисный центр.

- Не перекрывайте воздухозаборник или выпускное отверстие.

- Не прикасайтесь к верхней панели сразу после снятия кастрюли или сковороды, так как верхняя панель остается очень горячей.

- Не устанавливайте устройство вблизи объектов, на которые воздействует Магнит, таких как: часы, радиоприемники, телевизоры, магнитные карты и накопители на магнитной ленте.

- Шнур питания должен быть заменен квалифицированными специалистами.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Пожалуйста, отключите питание и вытащите вилку перед очисткой.

- Подождите, пока устройство полностью не остынет.

- Чтобы удалить грязь, выберите подходящее моющее средство. Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, т.к. это может повредить ее.

- После удаления грязи, пожалуйста, используйте мягкую влажную ткань для очистки устройства.

- Не очищайте водой, потому что вода, попадая вовнутрь, может причинить вред устройству.

- Очистите индукционную стеклянную плитку и кастрюлю перед приготовлением, в противном случае грязь после нагрева очень трудно очистить, и плитка может обесцветиться.

- Периодически удаляйте скопления пыли из вентиляционных решеток плитки с помощью пылесоса. При наличии грязи с маслом используйте зубную щетку с небольшим количеством моющего средства для очистки поверхности. Никогда не очищайте устройство внутри с водой или любой жидкостью.

- Не используйте едкие моющие средства для очистки устройства. Это может привести к повреждению плитки в результате химической реакции.

- Не используйте бензол, растворитель, грубую щетку для чистки или полировальный порошок для очистки индукционной плитки.

- Не используйте абразивные средства для очистки поверхности плитки, т.к. это может повредить ее.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПОСУДА

Пригодные варианты посуды

Кастрюли или сковородки из стали, чугуна, нержавеющей стали, стальные эмалированные с диаметром дна от 12 см до 26 см.

Непригодные варианты посуды

Посуда из термостойкого стекла, керамики, меди, алюминиевых сплавов, посуда с выпуклым дном, с размерами дна менее 12 см в диаметре.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В процессе эксплуатации могут возникать неполадки, коды которых будут отражаться на цифровом дисплее. Вы можете сами устранить их или обратиться за консультацией в наш сервис-центр.

| Код ошибки | Неисправность | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Е0 | На плитке нет посуды или тип посуды не подходит. | Установите подходящую посуду. |
| E1 | Напряжение питания слишком низкое. | Плитка заработает, когда напряжение вернется в норму. |
| E2 | Напряжение питания слишком высокое. | Плитка заработает, когда напряжение вернется в норму. |
| E3 | Температура посуды слишком высокая, возможно из-за отсутствия пищи в посуде. | Проверьте наличие пищи в посуде. |
| E4 | Сработал датчик короткого замыкания. | Обратитесь в сервисный центр. |
| E5 | Перегрев IGBT-модуля управляющей электроники. | Подождите, пока модуль остынет. |
| E6 | Сработал датчик короткого замыкания IGBT-модуля. | Обратитесь в сервис-центр. |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель No. | OLK-002 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 220-240V/50Hz ~ |
| Мощность (макс.) | 2000W |
| Температура нагрева | 80-270℃ |
| Таймер | 3 часа |
| Класс защиты | Класс II |
| Сила тока | 6А |
| Экспортер | TMK Technics Corporation Адрес: 535 Montgomery St Brooklyn, NY, 11225 USA, Соединенные Штаты Америки |
| Изготовитель | Essential Manufacture LTD Адрес: Unit 602-2, Tower 1, Poly International Financial Centre, Guotai South Road 3, Daliang, Shunde, Foshan, Guangdong 528303, China, Китай |
| Филиал завода | Zhongshan Oulik Electric Appliances Co., LTD Адрес: 5th Floor, B block, Shicai Appliance Park, No.160 Tongji Road, Hetai Village, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China, Китай |
| Импортер | ООО «БАЛТКОМ» Адрес: Российская Федерация, 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литера Б, офис 342 |

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ В КНР RU

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Убедительно просим Вас перед вводом изделия в эксплуатацию внимательно изучить данное руководство!

Продукция сертифицирована.

Срок гарантии – 1 год.

Телефон поддержки потребителей (звонки по России бесплатные): 8-800-333-2113

| Талон №1 | Талон № 1 |
| --- | --- |
| ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ | ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА |
| Заказ-наряд___________________________ | Заказ-наряд ___________________________ |
| Дата обращения ______________________ | Модель ______________________________ |
| Дата ремонта _________________________ | Серийный номер ______________________ |
| Произведенные работы | Дата продажи _________________________ |
|  | Дата ремонта _________________________ |
|  | Проявление дефекта |
| Адрес-сервис-центра __________________ |  |
| _____________________________________ |  |
| Телефон _____________________________ | Ф.И.О. клиента ________________________ |
| Мастер ______________________________ | ______________________________________ |
| Подпись _____________________________ | Телефон ______________________________ |

| Талон №2 | Талон № 2 |
| --- | --- |
| ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ | ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА |
| Заказ-наряд___________________________ | Заказ-наряд ___________________________ |
| Дата обращения ______________________ | Модель ______________________________ |
| Дата ремонта _________________________ | Серийный номер ______________________ |
| Произведенные работы | Дата продажи _________________________ |
|  | Дата ремонта _________________________ |
|  | Проявление дефекта |
| Адрес-сервис-центра __________________ |  |
| _____________________________________ |  |
| Телефон _____________________________ | Ф.И.О. клиента ________________________ |
| Мастер ______________________________ | ______________________________________ |
| Подпись _____________________________ | Телефон ______________________________ |
| Талон №3 | Талон № 3 |
| ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ | ДЛЯ СЕРВИС-ЦЕНТРА |
| Заказ-наряд___________________________ | Заказ-наряд ___________________________ |
| Дата обращения ______________________ | Модель ______________________________ |
| Дата ремонта _________________________ | Серийный номер ______________________ |
| Произведенные работы | Дата продажи _________________________ |
|  | Дата ремонта _________________________ |
|  | Проявление дефекта |
| Адрес-сервис-центра __________________ |  |
| _____________________________________ |  |
| Телефон _____________________________ | Ф.И.О. клиента ________________________ |
| Мастер ______________________________ | ______________________________________ |
| Подпись _____________________________ | Телефон ______________________________ |